Proyecto: Sistema de cámaras de seguridad para Edificios del Poder Judicial de Neuquén.

Introducción

El presente proyecto consiste en el despliegue de cámaras de seguridad con monitoreo remoto, con la finalidad de prevenir con eficacia acciones vandálicas y/o delictivas en los edificios que ocupan  distintos organismos del Poder Judicial.

Utilizando la infraestructura de comunicaciones que posee el Poder judicial, la imágenes se enviarán desde las cámaras hacia la central de monitoreo, permitiendo su grabación digital y almacenamiento por un período que puede llegar hasta los cuatro meses.

En el mes de Abril de 2.010, se ha realizado una prueba piloto con la instalación de tres cámaras en el Edificio del Tribunal Superior de Justicia (Alberdi 52) y una cámara en el Edificio de Rivadavia 205. De la misma participaron el Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Administrador General y el titular de la Secretaria de Informática,  con resultados satisfactorios en lo que respecta a las prestaciones que ofrece el sistema (como por ejemplo nitidez de imagen y capacidad de almacenamiento).

En base a ello, sobre el final de este documento se definirán posibles objetivos (“edificios judiciales”) en los que puede resultar factible implementar esta solución tecnológica.

La aplicación de la tecnología en este caso, no resulta prohibitiva en términos económicos, y permitirá liberar recursos presupuestarios para usos alternativos.

Requerimientos técnicos

La propuesta consiste en la instalación de cámaras analógicas, que pueden ser 4, 8 o 16, según las necesidades. Cada grupo de cámaras va acompañado de una grabadora de video (DVR) con funciones de compresión, almacenamiento y alta resolución, con menor consumo de ancho de banda y menor utilización de espacio en el disco. Las cámaras podrán también captar el sonido ambiente.

La capacidad de grabación del equipo DVR deber ser no menor a 30 (treinta) días,  dependiendo de la configuración que se adopta (por ejemplo grabación por detección de movimiento). El sistema de grabación digital se aplica a todas las cámaras en forma simultánea.

El software requerido debe contar con un sistema de alarmas generadas con el sistema, que permita alertar de inmediato al operador ante contactos, detección de movimientos y pérdida de la señal de video, entre otros eventos.

El  sistema debe reunir características de modularidad y flexibilidad, con la utilización de la última tecnología disponible, previendo su crecimiento futuro según las necesidades. La conectividad será mediante redes inalámbricas actualmente instaladas en los edificios judiciales, previendo que no serán generados costos adicionales por este concepto.

Central de monitoreo

La Central de Monitoreo  (CM) es el espacio físico especialmente acondicionado en el cual  se almacena, gestiona y controla la información que proviene del sistema de vigilancia por cámaras. Ante un evento reportado los operadores de la central darán intervención a la fuerza policial conforme a un protocolo de acción.

En esta etapa inicial se pretende que la CM comience a prestar servicio a partir de las 19 horas en días hábiles y de 0 a 24 horas en días inhábiles.

Debe asegurarse en el centro de monitoreo el confort necesario para que dos operadores puedan actuar en simultáneo,  como también el descanso suficiente para cumplir efectivamente su labor. Asimismo se deberán establecer medidas de seguridad y acceso restringido para el resguardo del equipamiento.

Para su emplazamiento, en función de su ubicación estratégica en el centro de Neuquén, se propone que la CM funcione en la sede de los Juzgados Correccionales –Irigoyen 175 de Neuquén-, donde actualmente funcionan oficinas de la Policía que presta servicio de adicionales para el Poder Judicial.

Protocolo de acción

La implementación tiene como requisito excluyente la confección de un protocolo a utilizar por el personal policial asignado al Central de Monitoreo,  que debe cumplir  con las siguientes condiciones:

- Debe garantizar la confidencialidad e invulnerabilidad de la información que produce el sistema.

- Como actuará el personal policial, ante eventos reportados por las cámaras y ante fallas en el sistema, garantizando el inmediato accionar en salvaguarda de bienes y personas.

Se entiende que la elaboración de este documento deberá implicar necesariamente la participación de la Secretaría de Informática y del responsable de las guardias policiales de este Poder Judicial. La información registrada debe ser administrada bajo normas estrictas que contemplen la seguridad e inviolabilidad de los derechos de privacidad. Bajo ningún concepto podrá invadirse la intimidad de los justiciables y/o integrantes del Poder Judicial.

Adquisición e instalación del equipamiento. Capacitación

En los pliegos de licitación se deberán prever que el contratista realice  la instalación completa, con equipos, materiales y mano de obra necesarios para la puesta en marcha del sistema, incluyendo el cableado interno, hardware y software, documentación y capacitación de los operadores del sistema.

Es necesario que el proveedor brinde capacitación  a los operadores del sistema (personal policial) que prestarán servicios en la Central de Monitoreo.

Mantenimiento preventivo y correctivo

Estará a cargo del proveedor del sistema  (software, cámaras, hardware)  el mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo la actualización del software,  en caso de ser necesario). Asimismo de brindar asistencia técnica para la puesta en funcionamiento del mismo.

Por otra parte, la gestión y administración del sistema, comprende las siguientes funciones principales:

- Configuración y programación de tareas de grabación de eventos, y organizar el archivo digital.

- Verificar el correcto funcionamiento del hardware y software.

- Establecer los niveles adecuados de seguridad del sistema, asegurando el funcionamiento ante fallas, caída del sistema intencional o no, entre otros aspectos.

- Gestión de políticas de derechos de los usuarios, estableciendo distintos usuarios con privilegios de visualización, usuarios con privilegio de reproducción de video grabada, usuario con privilegios de exportación o administrador del sistema para poder ser accedido en forma remota.

Deberá determinarse si esta función estará a cargo de la  Secretaría de Informática, o bien, en función de los recursos actuales de la misma, se contrata en forma externa conjuntamente con la adquisición del equipamiento.

Objetivos propuestos para la 1ª. Etapa

En función del relevamiento efectuado, se ha elaborado el ANEXO I, a partir  de la premisa de que resulta factible ubicar cámaras en Edificios que cuentan con el servicio de policía obligatoria y adicional. Como se explicará más adelante, esta premisa está sujeta a determinados condicionantes, originadas en las particularidades de cada fuero.

En la columna “Propuesta”  se indica el tratamiento propuesto para un determinado edificio y en la columna ·Ahorro estimado” se cuantifica  la contribución monetaria a la política de reducción del gasto:

- En una primera etapa, se propone la instalación de cámaras en los siguientes Edificios:

| Defensorías Civiles | Rivadavia 127 | 4 Cámaras más DVR |
| --- | --- | --- |
| Servicio Orientación Jurídica | Rivadavia 118 |  |
| Defensoría del Niño y el Adolescente Y Juzgados de Juicios Ejecutivos | 25 de Mayo nº 33 y 51 | 4 Cámaras más DVR |
| Juzgados Penales del Niño y del Adolescente | F. San Martín 384 | 4 cámaras más DVR |
| Juzgados de Familia | Roca 460 | 4 Cámaras más DVR |
| Fiscalía General y de Coordinación | Sgto. Cabral 335 | 4 Cámaras más DVR |

Si la instalación de cámaras va acompañada de la eliminación de determinados servicios de policía adicional, se podría ahorrar en términos anuales, hasta la suma de $ 489.600,00.-, según se detalla en ANEXO I.

- En cuanto al costo estimado del Proyecto, según presupuesto adjunto, podría implicar la erogación de:

| Descripción | Cantidad | Importe |
| --- | --- | --- |
| Cámaras | 20 | $ 14.600.- |
| Equipo DVR | 5 | $ 13.500.- |
| Configuración, puesta en marcha, programación |  | $ 3.000.- |
| Cableado e instalación, según necesidades* |  | $ 3.000.- |
| Total estimado |  | $ 34.100.- |

* Depende de las particularidades de cada edificio y del material utilizado.

Conforme la reglamentación vigente, resulta factible realizar esta adquisición mediante el sistema de Concurso de Precios, con un plazo estimado de sesenta días.

A este costo debe agregarse la contratación del servicio de policía adicional (2) efectivos a partir de las 19 hs. días hábiles y las 24 hs. los días inhábiles para el centro de monitoreo.

- Ante la adquisición de  cámaras de seguridad y consiguiente eliminación del servicio de policía adicional, podría incorporarse como medio para garantizar mayor protección sistemas de alarmas con su correspondiente monitoreo a distancia.

- Por otra parte merece puntualizarse la situación de la Oficina Única de Secuestros (José Rosa 526). En virtud de no contar con conexión a la red del Poder Judicial, este inmueble no puede ser considerado en el presente proyecto

No obstante,  se considera que este Edificio podría ser dotado con una  alarma con monitoreo, y dar de baja el servicio de policía adicional total o parcialmente (es decir que solo permanezca de 8 a 14 hs.). En estos casos la economía que se obtendría sería la siguiente:

| Reducción total | Mensual: $ 10.784.- Anual: $ 129.408.- |
| --- | --- |
| Reducción parcial | Mensual: $ 7.704.- Anual: $ 92.448.- |

- En el caso del Edificio de las Fiscalías Especiales (Antártida Argentina 352) cuenta con una guardia obligatoria de 7 a 19 hs.; en este caso por  tratarse de un fuero penal podría solicitarse que se  extienda esta disponibilidad las 24 hs. los 365 ds. del año.

- En cuanto al Edificio de la Secretaría de Informática, cuenta con guardia adicional permanente las 24 horas los 365 días del año para la protección del equipamiento e información que reside en dicho inmueble, desde donde se  prestan servicios críticos a todo el personal judicial (sistema de gestión, correo electrónico, intranet). En consideración a ello, no se considera  oportuno la limitación del servicio.

- Finalmente, en relación al Edificio del Juzgado de Paz Nº 2, ante la reiteración de hechos vandálicos (rotura de vidrios, averías en la alarma, disparos provocados de alarma y averías en la misma), no resulta aconsejable por el momento modificar la situación vigente en lo que se refiere al servicio de policía adicional.

- Mantenimiento del servicio de Guardia obligatoria: es importante distinguir, la situación diaria que se registra en los distintos fueros y su relación con el servicio de guardia policial.

En el caso  de los Juzgados de Familia y Defensorías Civiles, con un escenario de alta conflictividad social con ánimos exacerbados por la temática que se aborda (divorcios, exclusiones del hogar, alimentos, filiación, problemas mentales), presentan una mayor dependencia de la presencia policial permanente.

Esto no se verifica en otros organismos que tienen otro tipo de relación con los justiciables, como ser los Juzgados de Juicios Ejecutivos o Secretaría de Informática.

A su vez,  el caso de las Fiscalías Penales del Niño y Adolescente, los eventos que pueden requerir acción policial guardan similitud con los del resto del fuero penal.

Es por ello, que en principio, que para todos los Edificios relevados se propone mantener la guardia obligatoria policial en el horario de 7 a 19 horas los días hábiles.

Resultados esperados

Se ha efectuado una estimación respecto de los resultados esperados de este proyecto, bajo una hipótesis de máxima o meta ideal, lo que permite determinar su impacto presupuestario:

Resultados esperados del proyecto

Incorporación de sistema de videocámaras		      		                         ($ 40.000.-)

Personal guardia adicional asignado al centro de monitoreo (2 personas)	            ($176.256.-)

Supresión servicio policía adicional  Diag. 25 de Mayo 51 s/Res. 033/09	 	              $ 129.408.-

Eliminación de servicios adicionales por incorporación de cámaras			  $ 489.600.-

Eliminación de servicio adicional en calle José Rosa (OFUSEC ) – Pto.4) Objetivos	  $ 129.408.-

Ahorro anual 	                  				                                                 $ 532.160.-

Conclusiones

El objetivo del presente análisis es aportar algunas ideas que permitan, en un período de escasez de recursos disponibles, lograr economías presupuestarias, sin deteriorar el nivel actual de protección de bienes o personas que trabajan o asisten a las oficinas del Poder Judicial.

La instalación de cámaras con monitoreo remoto es fundamentalmente una medida de seguridad de tipo preventiva y actualmente se generaliza su utilización tanto en el ámbito privado como público (merece destacarse su aplicación a nivel de municipios en todo el país).

La aprobación por el Tribunal Superior de Justicia de la presente propuesta implica:

- Autorizar  la contratación mediante licitación del equipamiento y puesta en marcha del centro de monitoreo.

- La supresión servicios de policía adicional, conforme al contrato vigente.

- La elaboración del protocolo de actuación para el personal policial asignado a la central de monitoreo

- Contemplar las limitaciones que tendrá este servicio.

Estará a cargo de la  Administración General, llevar adelante la implementación, supervisión y control del proyecto, con el apoyo técnico indispensable de la Secretaría de Informática.

Para la incorporación de esta tecnología, al momento de efectuar el análisis costo-beneficio debe contemplar el estudio de las particularidades de cada organismo, y como afectará tanto la incorporación de cámaras como la eliminación del servicio de policía adicional en la vida cotidiana de quienes trabajan en ellos.

Finalmente, se considera que debe este proyecto debe ser acompañado por una adecuada política comunicacional, que logre atenuar lógicas resistencias que provendrán desde diversos sectores como casi siempre ocurre con la incorporación de nuevas tecnologías que reemplazan al componente humano.

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN, 27 de abril de 2010